## Slide 1
项目2 高压断路器的运行与维护
任务1 认识高压断路器
主 讲 人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
高压断路器的分类
高压断路器的组成及作用
高压断路器的主要技术参数
目录
认识高压断路器
高压断路器的产品型号
高压断路器的主要技术参数
高压断路器的产品型号
高压断路器的操动系统

## Slide 3
高压断路器的组成及作用
概念：电力系统一次设备中负责控制和保护的关键电器，是高压开关设备中最重要、最复杂的一种。
组成：：①开断部分；②操动和传动部分；③绝缘部分。此三部分中以开断部分的灭弧室为核心。

## Slide 4
高压断路器的组成及作用
系统正常运行时，根据需要投切电气设备或线路。
作用
控制
保护
系统发生故障时，迅速切除故障设备或线路。
断路器承担着控制和保护的双重作用。

## Slide 5
高压断路器的分类
按采用的灭弧介质的不同可分为：
油断路器
六氟化硫（SF6）断路器
真空断路器
压缩空气断路器

## Slide 6
1.油断路器
采用变压器油作为灭弧介质，可分为多油断路器和少油断路器。
（1）多油断路器
高压断路器的分类
（2）少油断路器

## Slide 7
高压断路器的分类
2.压缩空气断路器
采用压缩空气做灭弧介质和绝缘介质。

## Slide 8
高压断路器的分类
3.真空断路器
采用真空做灭弧介质。

## Slide 9
高压断路器的分类
采用SF6气体做灭弧介质和绝缘介质。
4.六氟化硫（SF6）断路器

## Slide 10
高压断路器的分类
随着无油化进程的发展，油断路器和压缩空气断路器已被性能优良的真空断路器和六氟化硫（SF6）断路器所取代。科学技术的发展有利于电网的安全稳定运行，依据国家电力行业标准，我们要勇于创新，开发专业领域的新技术、新工艺。

## Slide 11
高压断路器的主要技术参数
额定电压
热稳定电流
开断电流
额定电流
额定开断电流
动稳定电流
1. 额定电压
断路器长时间运行能承受的正常工作电压。
电压等级（kV）：10、35、60、110、220、330、500。

## Slide 12
高压断路器的主要技术参数
额定电压
热稳定电流
开断电流
额定电流
额定开断电流
动稳定电流
2. 额定电流
铭牌上所标明的断路器可以长期通过的工作电流。
长期通过额定电流时，断路器各部分的发热温度不会超过允许值。

## Slide 13
高压断路器的主要技术参数
额定电压
热稳定电流
开断电流
额定电流
额定开断电流
动稳定电流
3. 额定开断电流
断路器在额定电压下能可靠开断的最大短路电流的有效值。
作用：表征断路器的开断能力。

## Slide 14
高压断路器的主要技术参数
额定电压
热稳定电流
开断电流
额定电流
额定开断电流
动稳定电流
4. 动稳定电流
表明断路器在冲击短路电流作用下，承受电动力的能力。
其值由导电和绝缘等部件的机械强度所决定。

## Slide 15
高压断路器的主要技术参数
额定电压
热稳定电流
开断电流
额定电流
额定开断电流
动稳定电流
5. 热稳定电流
表明断路器承受短路电流热效应的能力。
用通电时间（一般取4S）和最大电流有效值来综合表示。

## Slide 16
高压断路器的主要技术参数
额定电压
热稳定电流
开断时间
额定电流
额定开断电流
动稳定电流
6. 开断时间
从发出跳闸信号（即跳闸线圈加上电压）起，到断路器开断至三相电弧完全熄灭时为止所需要的全部时间。

## Slide 17
高压断路器的产品型号
断路器名称
S——少油式
D——多油式
Z——真空式
L——六氟化硫
Q——压缩空气式
K——空气式
C——磁吹式
使用环境
N——户内式
W——户外式
设计
序号
额定电压
（KV）
补充工作特性
G——改进型
C——手车型
F ——分相操作
额定电流
（A）
例：ZN12-10/1000
户内式真空断路器，设计序号12，UN=10kV，IN=1000A。

## Slide 18
高压断路器的操动系统
作用：完成断路器的合闸、分闸动作。
组成：操动机构+传动机构。
操动机构：动力机构+扣住机构+脱扣机构。
传动机构：拉杆+提升机构+缓冲机构。

## Slide 19
高压断路器的操动机构
按操动能源可分为：
手动型：人力合闸，弹簧力分闸。
电磁型：电磁力合闸。
液压型：高压油推动活塞实现合闸与分闸。
气压型：压缩空气推动活塞实现合闸与分闸。
弹簧型：小功率电动机将弹簧拉伸储能实现合闸与分闸。

## Slide 20
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College