## Slide 1
项目2 电抗器
任务1 认识电抗器
主讲人：许昭一
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE

## Slide 2
普通限流电抗器
电抗器简述
目录
认识电抗器
分裂电抗器

## Slide 3
定义：电抗器也叫电感器，一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场，它能在电路中起到阻抗的作用，所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。
分类：并联电抗器、限流电抗器、滤波电抗器、和消弧线圈等。
电抗器简述

## Slide 4
国家标准规范
电抗器简述

## Slide 5
作用：
①并联电抗器，吸收电力系统电容功率，限制电压升高；
②限流电抗器，限制电力系统短路电流；
③滤波电抗器，限制电力系统高次谐波；
④消弧线圈，减小中性点非直接接地系统接地电容电流。
电抗器简述

## Slide 6
普通限流电抗器
特点：单相、中间无抽头的空心电感线圈。
应用：正常工作时，电抗器功率损耗较小；
发生短路故障时，可以限制短路电流，维持母线较高的剩余电压。

## Slide 7
普通限流电抗器
安装位置：
（a）母线电抗器，安装在母线分段处；
（b）线路电抗器，安装在线路出线处；
（c）变电器回路电抗器，安装在变压器负荷侧。

## Slide 8
分裂电抗器
特点：在结构上与普通限流电抗器相类似，其结构为一中间有一抽头的空心电感线圈。
应用：与普通限流电抗器相比，解决了限制短路电流与保证正常压降不超过允许值的矛盾。

## Slide 9
安装位置：
（a）发电机端电压出线；（b）发电机回路；（c）发电厂主变压器低压侧；（d）变电所变压器低压侧。
分裂电抗器

## Slide 10
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE